## Slide 1: Pertemuan 12 PENGALAMATAN MEMORY MODE REAL dan PENGALAMATAN DATA
Ali Idrus, M.Kom

## Slide 2
PENGALAMATAN MEMORI MODE REAL
Mikroprosesor 80286 keatas beroperasi baik dalam mode real maupun mode terlindung (protected)
Operasi mode real mengijinkan penempatan ruang memori hanya pada 1 MByte pertama. Sehingga memori I MByte pertama sering disebut dengan memori real atau memori konvensional.
Sistem Operasi DOS menghendaki mikroprosesor beroperasi pada mode real. Pada semua kasus, mikroprosesor mengawali operasinya pada mode real saat pertama power diaktifkan atau mikroprosesor direset.

## Slide 3: Memori Mode Real FFFFFH
Segment 64 KByte
Gambar 11-1. Skema Peng- alamatan Memori Mode Real dengan Segment- Offset.
Register segment Berisi 1000H
Register Offset Berisi F000H
00000H
10000H
1FFFFH
1F000H

## Slide 4
SEGMENT DAN OFFSET
Kombinasi dari suatu alamat segmen dan alamat offset mengakses lokasi memori pada mode real.
Alamat segment berada dalam suatu segment register, menetapkan alamat awal dari segment memori 64 KByte.
Alamat offset (displacement) memilih sembarang lokasi relatif pada sebuah segment yang alamat awalnya telah ditentukan pada segment register.
Misalnya, jika register segment berisi 1000H, maka alamat awal segment adalah 10000H. Jika register offset berisi F000H berarti alamat yang dimaksud adalah 10000H + F000H = 1F000H. Sedangkan akhir dari segment adalah 10000H + FFFFH = 1FFFFH.(Gambar 12-1)

## Slide 5: MODE PENGALAMATAN DATA
Pada pembahasan kali ini, digunakan instruksi MOV untuk menjelaskan mode pengalamatan data.
Format penulisannya adalah :
MOV Reg2,Reg1 MOV disebut sebagai opcede
Reg1 dan Reg2 disebut sebagai operand
Reg1 adalah register atau memori sumber
Reg2 adalah register atau memori tujuan

## Slide 6: MODE PENGALAMATAN DATA
Pada pembahasan kali ini, digunakan instruksi MOV untuk menjelaskan mode pengalamatan data.
Format penulisannya adalah :
MOV Reg2,Reg1 MOV disebut sebagai opcede
Reg1 dan Reg2 disebut sebagai operand
Reg1 adalah register atau memori sumber
Reg2 adalah register atau memori tujuan

## Slide 7
1. PENGALAMATAN REGISTER
Digunakan untuk memindahkan salinan data dari register sumber ke register tujuan.
Syarat :
Register sumber dan tujuan harus berukuran sama. registe 8 bit = AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH dan DL. register 16 bit = AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI dan DI. register 32 bit = EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI
dan EDI
Pemindahan data dari register segment ke register segment tidak diijinkan.
Register segment tidak boleh menjadi register tujuan.

## Slide 8
Gambar 11-2. Contoh instruksi pengalamatan register
MOV BX,CX
Array Register
EAX EBX
ECX
2234 | 76 | AF
11AC | 12 | 34
Catatan
Isi CX=1234 akan dipindahkan ke BX Sehingga isi BX akan berubah menjadi 1234

## Slide 9
2. PENGALAMATAN SEGERA (IMMEDIATE)
Digunakan untuk memindahkan data konstan ke register tujuan. Data konstan yang dimaksud dapat berukuran byte atau word. Untuk 80386 keatas dapat berupa data double- word.
Coba ingat lagi : byte, word dan double-word, masing- masing berisi berapa bit !
Sekarang jelaskan apa yang tersimpan di register tujuan, jika instruksi berikut ini dieksekusi :
MOV BL,44
MOV AL,’A’
• MOV CL,11001010B

## Slide 10
3. PENGALAMATAN DATA LANGSUNG
Pengalamatan langsung dengan instruksi MOV, akan memindahkan data antara lokasi memori (yang ditempatkan dalam segment data) dan akumulator (AL, AH, AX atau EAX).
Misalnya : MOV AL,[1234H]
Instruksi tersebut akan memindahkan salinan data yang ada di memori dengan alamat offset=1234H. Alamat segment secara default akan diambil dari register segment data DS. Jika DS berisi 1000H, maka alamat memori yang dimaksud adalah 10000H+1234H=11234H.
Jelaskan :
Mengapa alamat segment-nya menjadi 10000H ?
Mengapa register DS digunakan untuk menentukan alamat segmen ?

## Slide 11
EAX
Array Register
8AH
11235H
11234H
8AH
Gambar 11-3. Ilustrasi untuk instruksi MOV AL,[1234H]
Memori
EDS
 |  | 2A
 | 10 | 00
11233H
10H
*
10000H
+
1234H
Catatan :
Isi AL akan berubah menjadi 8AH

## Slide 12
4. PENGALAMATAN TIDAK LANGSUNG
Pengalamatan register tidak langsung memungkinkan data dialamatkan pada lokasi memori melalui alamat offset yang ditunjukkan oleh setiap register berikut ini : BP, BX, DI dan SI.
jika register BX berisi 1000H dan instruksi MOV AX,[BX] dilakukan, maka isi dari segment data yang berukuran word pada alamat offset 1000H akan disalin ke rigister AX.
Jika register DS berisi 0100H, maka alamat memori yang sebenarnya adalah 01000H+1000H=02000H.
Isi memori pada lokasi 02000H disalin ke dalam AL dan isi pada lokasi 02001H disalin ke AH.

## Slide 13
Array Register
8AH
11235H
11234H
8AH
Gambar 11-4. Ilustrasi untuk instruksi MOV AL,[BX]
Memori
11233H
10H
*
10000H
+
1234H
Catatan :
Isi AL akan berubah menjadi 8AH
EAX EBX EDS
 |  | 2A
 | 12 | 34
 | 10 | 00

## Slide 14
PENGALAMATAN MEMORI PROGRAM
Mode pengalamatan memori program yang digun akan dengan instruksi JMP dan CALL, terdiri dari tiga bentuk yang berbeda, yaitu : langsung, relatif dan tidak langsung.
Pengalamatan Memori Program Langsung
Mode pengalamatan ini digunakan untuk semua loncatan dan panggilannya.
Instruksi untuk mode pengalamatan ini, menyimpan alamat dengan opcode.
Contoh :
1. JMP [10000H]
JMP Label
CALL Label

## Slide 15
2. Pengalamatan Memori Program Relatif
Istilah relatif disini maksudnya adalah relatif terhadap instruction pointer IP.
Misalnya : JMP [2]
Jika CS berisi 1000H dan IP berisi 0000H, maka penunjuk instruksi akan melompat dua byte berikutnya. Sehingga instruksi berikutnya yang akan dieksekusi berada pada alamat 10004H
10000 | EB | JUMP | [2]
10001 | 02 |  | 
10002 |  |  | 
10003 |  |  | 
10004 |  |  | 

## Slide 16
3. Pengalamatan Memori Program Tidak Langsung
Mikroprosesor memungkinkan beberapa pengalamatan memori tidak langsung untuk instruksi JMP dan CALL. Misalnya : JMP BX.
Jika BX berisi 1000H dan isntruksi JMP BX di eksekusi, maka mikroprosesor meloncat ke alamat offset 1000H dalam segment kode saat ini.

## Slide 17
MODE PENGALAMATAN MEMORI STACK
Memori stack adalah memori LIFO yang menggambarkan cara data disimpan dan dihapus dari stack.
Data ditempatkan pada stack dengan instruksi PUSH dan dihapus dengan instruksi POP.
Instruksi CALL selalu menggunakan stack untuk menyimpan alamat kembali prosedur dan instruksi RET untuk menghapus alamat kembali dari stack.
Memori stack didefisikan oleh register Stack Segment SS atau ESS dan register Stack Pointer SP atau ESP.

## Slide 18: The end